## Slide 1
Выполнила:
Алпатова Наира Сергеевна,
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории.
Лоскутное изделие

## Slide 2
Цели урока:
Ознакомить учащихся с историей лоскутного шитья,
дать представление о различных техниках лоскутного шитья,
о закономерностях построения узоров из полос, треугольников, квадратов, наборных полос;
Практическая работа.

## Slide 3: Разные названия одного творчества.
Пэчворк — по европейски
Квилтинг — по американски,
а по русски — Лоскутное шитье...

## Slide 4
Лоскутное шитье – это искусство соединения небольших разноцветных кусочков ткани (лоскутов) в единое целое путем сшивания.

## Slide 5
Искусство лоскутного шитья известно многим народам мира с давних пор. Считается что этот вид декоративно-прикладного искусства возник в Англии.
В России лоскутное шитье стало активно развиваться с середины XIX века, когда широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричное производство. Лоскутная техника зародилась изначально в крестьянской среде. Редкая крестьянская изба не имела лоскутного одеяла.
Развитие лоскутного шитья

## Slide 6
Постепенно, по мере развития искусства лоскутного шитья в России формировались «художественные принципы и приемы создания орнаментальных лоскутных композиций, в которых присутствуют детали в виде полоски, треугольника, квадрата и т.п.

## Slide 7
В лоскутном творчестве используются и отходы от шитья, и ткань, бывшую в употреблении, и новая ткань. Ткани отличаются друг от друга по цвету, рисунку, фактуре, толщине, плотности ит.д. Также в лоскутном шитье применяются ватин, синтепон, обрезки лент, кружев, тесьмы и т.д. Особое внимание уделяют подбору лоскута по цвету и рисунку.
Материалы

## Slide 8: Рекомендации по подбору лоскута
Соединяя различные цвета, используют следующие приемы:
Сочетание контрастных цветов
Сочетание родственных цветов («раскат» цвета)
Сочетание пестрой и однотонной ткани, если гладкокрашеная ткань повторяет одну из красок пестрой.
Черный цвет, белый и серый используются как отделка. Неплохо выглядит черный цвет в соседстве с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым и салатным тонами.

## Slide 9: Оборудование, инструменты, приспособления

## Slide 10: Технология лоскутного шитья
Выполнение эскиза орнамента (2 экземпляра)
Изготовление шаблонов.
Выкраивание лоскутных деталей.
Соединение лоскутных деталей в соответствии с выбранной техникой лоскутного шитья.

## Slide 11: Техники лоскутного шитья
Техника лоскутного шитья – совокупность приемов и технологическая последовательность соединения лоскутов определенных форм в орнаменты и полотна.
Техника «Полоска»
«Диагональная раскладка»
«Прямая раскладка»
«Паркет»
«Елочка»
«Колодец»
«Изба»
«Цветные колодца»
«Внутренний дворик»
«Русский квадрат»
«Ананас»
«Мельница»

## Slide 12
Техника «Квадрат»
«Шахматка», «Вокруг света»
Двухцветная «шахматка»
«Шахматка» по диагонали
Техника «Треугольник»
«Мельница»
«Алмаз»
«Звезда»

## Slide 13
«Свободная техника»
Сборка от середины основы
Схема «Роза»
Сборка от края основы
Сборка лоскутиков в рисунок,
вписанный в треугольник
Используя эти техники можно составить удивительные орнаменты и композиции из получившихся мотивов.

## Slide 14: «Ёлочка» (Паркет)
Схема сборки лоскутных изделий «Елочка» (или «Паркет», «Шишка») своим названием обязана внешнему сходству с видом молодой ели, паркетной кладки или с формой шишки. Иногда можно встретить эту схему под названием «Четверть квадрата».
1
1
1
1
1
1
2
1
5
4
6
7
3

## Slide 15: «Колодец»
Схема “Колодец” Узор «колодец» наиболее популярен в традиционных лоскутных узорах, и его геометрическая форма может использоваться для создания интересных трехмерных эффектов. Применение длинных полос ткани в узорах «колодец», где длинные полосы разрезаются и нашиваются вокруг центрального квадрата, было известно издавна.

## Slide 16: «Бревенчатая изба»
Традиционно центральным элементом становились кусочки ткани красного цвета, символизирующие сердце избы, а светлые и темные элементы, соответственно, свет и тень. «Бревенчатая изба» — тот редкий мотив, которому не нужен шаблон. Ткань режется на полосы (размеры произвольные), которые пришиваются к центральному квадрату

## Slide 17: Двухцветная «шахматка»
Сначала нарезают одинаковое количество полосок того и другого цвета шириной, равной ширине квадрата «шахматки» в готовом виде, плюс припуск на швы с каждой стороны квадрата, то есть на шов добавляют не только с краев полосы, но и учитывают припуск, отмеряя ее длину. Раскроите полоски нужного размера и сшейте их в полотно, как показано на схеме.

## Slide 18: Техника «Лоскутные уголки»
Особенностью здесь является то, что лоскутки не сострачивают между собой в единую плоскость, а делают из них отдельные треугольники (как уголки) и пришивают их слоями на основу. Ткань должна держать форму, хорошо утюжиться и быть однотонной или с мелким рисунком.

## Slide 19: Техника «Русский квадрат»
В основе этой композиции лежит квадрат. Сборка задуманного изделия начинается от центра. Каждый ярус, состоящий из четырех равнобедренных треугольников, визуально как бы увеличивает первоначальный квадрат.
Для каждого яруса выкраивают свой шаблон прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна стороне центрального квадрата. Каждые четыре одинаковых треугольника пристрачивают к четырем сторонам квадрата. Получается как бы квадрат в квадрате.

## Slide 20: Полезные стороны лоскутного шитья
Первая сторона – практическая.
Вы используете старые вещи. И не выбросили, и место освободили, и не потратились!
Вторая сторона – творческая.
Полет фантазии не ограничен! Это так же, как пазлы собирать. Помните такую детскую забаву?
Третья сторона – не материальная, но очень согревающая.
Ваше изделие обязательно украсит дом и добавит в нем уюта и тепла.
Кроме того, их можно подарить близким или друзьям. И сейчас это будет очень модным и приятным подарком.

## Slide 21: Основные правила по технике безопасности
Иглы и булавки хранить в игольнице.
Не берите иглу в рот, не играйте с иглой.
Не держи ножницы концами вверх.
Не оставляй ножницы в открытом виде.
При работе следи за пальцами своей руки.
Передавай ножницы в закрытом виде кольцами в сторону.
Не играйте ножницами, не подносите их к лицу.
Используйте ножницы по назначению.

## Slide 22: Прихватка в стиле пэчворк
Прихватки – постоянные жители на любой кухне.

## Slide 23: Практическая работа. «Прихватка в стиле пэчворк»
Попробуем освоить самый простой и доступный метод соединения лоскутков «паркет» при изготовлении прихватки.
Пусть же она будет не только необходимой, но и стильной частью интерьера кухни.
«паркет»

## Slide 24: ШАГ 1
Для прихватки лучше всего подойдут хлопковые или льняные ткани. Выберите гармоничное сочетание из цветных и однотонных тканей, накроите из них полоски шириной 5 см по долевой нити (они могут быть разной ширины).
Выкроить основу - это квадрат 17х 17 см из любой ткани.

## Slide 25: ШАГ 2
Берём первую полоску и отрезаем от неё квадрат 5х5
Прикладываем его к углу основы и фиксируем булавкой.

## Slide 26: ШАГ 3
Берём вторую полоску (другой расцветки) и отрезаем от неё квадрат.
Второй квадрат складываем лицом к лицу с первым

## Slide 27
Прокладываем строчку (ширина шва 0,7 см). В начале и в конце каждой строчки ставим закрепки.
Таким образом мы не только соединяем полоски между собой, но и одновременно настрачиваем их на основу.

## Slide 28: ШАГ 4
Выправляем второй квадрат на лицевую сторону.
...и от полоски того же цвета отрезаем кусочек, равный стороне притачивания.

## Slide 29: ШАГ 5
Его также прикладываем лицом к лицевой стороне предыдущих квадратов.
..и притачиваем (ширина шва 0,7 см)

## Slide 30: ШАГ 6
Выправляем всё на лицевую сторону. Затем отрезаем кусочек от третьей полоски, в соответствии со стороной притачивания.
Притачиваем. Отмеряем следующий кусочек и тоже притачиваем.

## Slide 31: ШАГ 7
Аналогично поступаем и со следующими полосками.
Приутюживаем получившуюся конструкцию.
Остатки основы подрезаем, формируя ровный квадрат.

## Slide 32: ШАГ 8
По контуру прихватки будет "рамка" - для неё подойдут такие же полоски. Соединять их будем так же как и предыдущие, но уже без основы.

## Slide 33: ШАГ 9
При притачивании последней (четвёртой) полоски посередине оставляем отверстие 8-10 см для выворачивания (отмечено булавками).
Заготовку проутюживаем.

## Slide 34: ШАГ 10
Выкраиваем из ткани квадрат такого же размера как и заготовка.

## Slide 35: ШАГ 11
Детали прихватки складываем лицевыми сторонами внутрь и выкраиваем по этой форме прокладку (синтепон, ватин).

## Slide 36: ШАГ 12
Уравниваем срезы всех деталей и прокладываем строчку по всему контуру прихватки (ширина шва 1,0 см).

## Slide 37: ШАГ 13
Через отверстие для выворачивания по одному выправляем уголки прихватки на лицевую сторону

## Slide 38: ШАГ 14
Проложим строчку на 0,1 см от края "рамки". Начинаем прокладывать строчку от угла с той стороны, где отверстие и притачать петлю.

## Slide 39: ШАГ 15
Утюжим прихватки очень осторожно, не касаясь утюгом поверхности, только паром, что бы сохранить объём.

## Slide 40: Изделие готово!

## Slide 41
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!